Skarbimierz- Osiedle, dn. 14-09-2020

R.I. 271.13.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na zadanie pn: Budowa drogi osiedlowej z dobudową chodnika w Brzezinie dz. nr 240, 208/9

Pytanie nr 1
W pozycji 14 przedmiary robót KNR 2-31 1004-07, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
jest obmiar 241,00x3,50= 843,5m2
Przekrój konstrukcyjny podaje wymiar nowej nawierzchni drogi o wymiarze 2,80+ poszerzenie z lewej strony drogi o 0,50 m co łącznie daje 3,3m
Czy prawidłowo nie powinno się zastosować następujący obmiar 241,00x(2,80+0,5)= 795,3m2 ?

Odpowiedź:
Pozycję 14 przedmiaru należy wycenić wg obmiaru 241,00x(2,80+0,50)= 795,30 m²

Pytanie nr 2
W pozycji 15 przedmiary robót KNR 2-31 1008-02, wyrównanie/profilowanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m2 42,175t
Przekrój konstrukcyjny podaje wymiar nowej nawierzchni drogi o wymiarze 2,80+ poszerzenie z lewej strony drogi o 0,50 m co łącznie daje 3,3m, ponadto pozycja jest w tonach, a obmiar wyliczeniowy podano 42,175 co daje m3 (241,oo*3,50)*0,050, nie uwzględniając przelicznika na tony.
Czy prawidłowo nie powinno się zastosować następujący obmiar [(241,00x3,3)x0,050]x współczynnik ciężaru 2,5 = 99,41tony ?

Odpowiedź:
Pozycję 15 przedmiaru należy wycenić wg współczynnika ciężaru 2,50 = 99,41 tony

Pytanie nr 3
W pozycji 16 przedmiary robót KNR 2-31 1004-07, Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 241,00*3,50= 843,500m2
Przekrój konstrukcyjny podaje wymiar nowej nawierzchni drogi o wymiarze 2,80+ poszerzenie z lewej strony drogi o 0,50 m co łącznie daje 3,3m
Czy prawidłowo nie powinno się zastosować następujący obmiar 241,00x(2,80+0,5)= 795,3m2 ?

Odpowiedź:
Pozycję 16 przedmiaru należy wycenić wg obmiaru jak w poz. 14 = 795,30 m²

Pytanie nr 4
W pozycji 17 przedmiary robót KNR 2-31 0314-01, nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA – warstwa ścieralna gr. 2 cm 241,00*0,5= 120,500m2
Powyższa pozycja uwzględnia tylko wykonanie warstwy ścieralnej na poszerzeniu drogi z lewej strony widoczne na przekroju, brak w obmiarze powierzchni nowej nawierzchni po dokonaniu frezowania patrz. pozycja 6 przedmiaru.
Przekrój konstrukcyjny podaje wymiar nowej nawierzchni drogi o wymiarze 2,80+ poszerzenie z lewej strony drogi o 0,50 m co łącznie daje 3,3m

Odpowiedź:
Pozycję 17 przedmiaru należy wycenić wg obmiaru jak w poz. 14,16 = 795,30 m²

Pytanie nr 5
W pozycji 18 przedmiary robót KNR 2-31 0314-02, nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA – warstwa ścieralna za każdy dalszy 1 cm grubości krotność = 3 241,00*0,5= 120,500m2
Powyższa pozycja uwzględnia tylko wykonanie warstwy ścieralnej na poszerzeniu drogi z lewej strony widoczne na przekroju, brak w obmiarze powierzchni nowej nawierzchni po dokonaniu frezowania patrz. pozycja 6 przedmiaru.
Przekrój konstrukcyjny podaje wymiar nowej nawierzchni drogi o wymiarze 2,80+ poszerzenie z lewej strony drogi o 0,50 m co łącznie daje 3,3m
Czy prawidłowo nie powinno się zastosować następujący obmiar 241,00x(2,80+0,5)= 795,3m2 ?

Odpowiedź:
Pozycję 18 przedmiaru należy wycenić wg obmiaru jak w poz. 14,16,17 = 795,30 m²